## Slide 1: 嵌入式系统
Lab 4
定时器
主讲：杨全胜
东南大学计算机科学与工程学院
计算机系统结构研究室

## Slide 2: 实验目的
学会Zynq中定时器中断的使用

## Slide 3: 实验4-1 时钟中断（自主实验）
实验内容
  通过参考书等资源自学Zynq的定时器，利用定时器产生每秒一次的中断，中断中做以下三件事。
  对初始值为0的变量VAL加1；
  向EES-363DP的LD8~LD1中输出VAL的值
  向串口输出VAL的值

## Slide 4: 实验4-2 精准延时函数（自主实验）
实验内容
  通过参考书等资源自学Zynq的定时器，利用全局定时器实现
    一个秒精准延时函数int sleep(unsigned int seconds)。
    一个微秒精准延时函数int ussleep(unsigned int usseconds)。
要求
  调用该两个函数时，时间到则函数退出，否则等待
提示
  PYNQ-Z2板上的PS时钟是33.33MHz。
  充分利用好全局定时器计数器